泉南环评〔2021〕表206号

泉州市生态环境局关于泉州市永兴海绵包装

有限公司年产聚氨酯海绵50吨项目

环境影响报告表的批复

泉州市永兴海绵包装有限公司：

你单位报送的由贵州树青环保咨询有限公司编制的《泉州市永兴海绵包装有限公司年产聚氨酯海绵50吨项目环境影响报告表》收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条及你单位的申请，我局组织人员现场勘察，经研究，形成意见如下：

一、根据该项目环境影响评价结论、现场勘察意见，在全面落实报告表提出的各项防治生态破坏和环境污染措施的前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点以及拟采取的环境保护措施。经批复后的报告表及其批复仅作为项目施工及运营期间环境保护管理依据。

该项目选址于南安市金淘镇朵桥村新厝布93号，租赁南安市新桥五金机械厂厂房作为经营场所，建筑面积3050平方米，总投资50万元，年产聚氨酯海绵50吨。具体建设内容、工艺、设备等以报告表核定为准。

二、项目在实施过程中，应根据报告表提出的措施要求及标准，切实有效做好各项污染防治工作，确保各类污染物稳定达标排放。同时，应重点做好以下工作。

1、厂区应配套建设污水处理设施，实行雨污分流，收集管网应达到防雨、防溢流、防渗漏的要求。项目无生产废水产生；生活污水经处理应符合入网水质要求方可排入市政管网，由区域污水处理厂统一处理。

2、生产过程中应采取有效措施防止各类废气污染，配套符合技术标准的废气收集处理设施及排气筒，并规范化排放口建设，严格控制废气无组织排放。有机废气活性炭处理系统应及时对填料进行更换，并做好台账登记，确保处理效率符合要求。

有机废气排放执行GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表4及表9标准；厂区内挥发性有机物监控点执行GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》表A.1限值要求；臭气排放执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中新改扩建项目二级标准。

3、合理生产布局，生产设备在安装过程中，应进行消声防振处理，使用过程中，应加强维护管理，防止噪声、振动污染。

厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。

4、规范设置固废收集、贮存场所，建立健全危险废物管理体系，各类危险废物规范收集、暂存并及时委托有资质的单位集中处置，贮存堆场应符合GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单有关要求，严格执行申报、转移制度；一般工业固废集中收集后无害化处理，贮存和处置应符合GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》的相关要求。生活垃圾由环卫部门定期清理。

5、建立、健全环境风险管理体系，制定风险应急预案和风险防范措施，防止突发性环境污染事故；完善环保管理制度，健全各项环境规章制度，加强日常管理，杜绝事故性排放。建设容积不小于214.733立方米的事故应急池及相关导流管线，设置消防废水收集管网，并与事故应急池连接。

强化土壤、地下水污染防控，根据报告表提出的方案，落实分区防治措施，并重点做好化学品仓库及废物贮存场所、固废堆场防渗工作。化学品及危险化学品的运输、储存、使用及处置应按相关法律法规严格管理，防止在厂区内储存和使用中泄露产生的突发性环境事件；储存危险化学品的位置、管道应设置明显标志，安装泄露报警设备，并定期检查、检测。

6、VOCs从争一阀门科技有限公司减排量中调剂0.57吨/年。

三、你单位应严格执行环保“三同时”制度，项目建成后应按程序组织开展竣工环保验收，验收合格后方能正式投入生产运营；及时申报排污许可证，依法持证排污。严格按《企业事业单位环境信息公开办法》等有关规定要求，做好环境信息公开工作，及时妥善处理周边民众环境诉求。

项目开工建设如涉及其他部门审批管理要求的，应按有关程序及时间节点完成手续报批。本环评批复后，项目性质、生产规模、工艺、建设地点等发生重大变动应重新报批环评审批手续。涉及相关国家、行业标准规范变更、替代，从其规定。

四、该项目环保“三同时”监督检查工作及日常监督管理工作由泉州市南安生态环境保护综合执法大队负责。

泉州市生态环境局

2021年9月15日

（此件主动公开）

# Text boxes

泉州市生态环境局文件