泉南环评〔2022〕表60号

泉州市生态环境局关于南安新锦江码头

改建项目环境影响报告表的批复

福建南安新锦江特种油有限公司：

你单位报送的由福建省金皇环保科技有限公司编制的《南安新锦江码头改建项目环境影响报告表》收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条及你单位的申请，我局组织人员现场勘察，经研究，形成意见如下：

一、根据该环境影响评价结论、现场勘察结果，在全面落实报告表提出的各项防治生态破坏和环境污染措施的前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点以及拟采取的环境保护措施、执行标准等。

南安新锦江码头改建项目位于南安市石井镇后店村，拟投资550万元，在现有码头新增装船工艺，并在后方罐区配套建设1套500m³/h的油气回收装置，收集处理装船过程产生的废气。改建项目无新增用海、用地，不涉及土建施工，仅增加一套油气回收装置，油品装卸均依托现有储罐和管线工程等。改建后该码头货种不变、年吞吐量等均不变。具体建设内容、地址，生产规模、工艺、设备等以报告表核定为准。

二、项目在实施过程中，应根据报告表提出的措施要求及标准，切实有效做好各项污染防治工作，确保各类污染物稳定达标排放。同时，应进一步重点做好以下工作。

1.油品装卸过程中应进一步采取密闭输送等措施减少有机废气排放，配套符合技术标准的废气收集处理设施，并规范化排放口建设，严格控制废气无组织排放。同时，及时对油气回收装置等进行维护管理，做好台账登记，确保处理效率符合要求。其中，有组织废气污染物排放执行《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）表1标准，厂区内无组织排放浓度限值应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。

2.本次改建项目无新增废水排放量，现有废水依托原污水处理系统达标后回用于厂区绿化灌溉，不外排。回用水质执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准，该标准中未列明的特征污染因子执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准。

3.本次改建无新增主要噪声污染源，运营过程中应进一步加强各类生产设施维护管理，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4.进一步规范设置固废收集、贮存场所，严格落实重点污染防治区与一般污染防治区分区防渗措施。各类危险废物规范收集、暂存依托现有危废暂存库，并委托有资质的单位集中处置，临时贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单有关要求，严格执行申报、转移制度；一般工业固废集中收集后无害化处理，临时贮存场应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求。生活垃圾由环卫部门定期清理。

5.建立健全环境风险管理体系，依托现有工程的围堰、围油栏、防爆污水泵、事故应急池等风险防范设施，严格执行现有环境风险防范措施。同时，规范油品装卸过程管理，加强应急演练，认真做好风险防范物资和装备的保障工作等，杜绝油品泄露等各类事故，确保环境风险可控。

6.该项目涉及的VOCs污染物排放总量通过改建工程减排量中调剂，不新增排放量。现有燃生物质成型燃料锅炉已拆除，改建项目不再产生SO2、NOX等污染物。

三、你单位应严格执行环保“三同时”制度，项目建成后应按程序组织开展竣工环保验收，验收合格后方能正式投入生产运营；及时申报排污许可证，依法持证排污。严格按《企业事业单位环境信息公开办法》等有关规定要求，做好环境信息公开工作，及时妥善处理周边民众环境诉求。

经批复的环评仅为项目施工及运营期间环境保护管理依据，项目开工建设如涉及其他部门审批管理要求的，应按有关程序及时间节点完成手续报批。本环评批复后，项目性质、生产规模、工艺、建设地点等发生重大变动应重新报批环评审批手续。涉及相关国家、行业标准规范变更、替代，从其规定。

四、该项目环保“三同时”监督检查工作及日常监督管理工作由泉州市南安生态环境保护综合执法大队负责。

泉州市生态环境局

2022年5月7日

（此件主动公开）

# Text boxes

泉州市生态环境局文件