附件

南安市10月份环评文件编制质量清单

| 序号 | 项目名称 | 所属行业类别 | 建设单位 | 建设地点 | 审批日期 | 审批文号 | 环评类型 | 环评单位 | 项目 负责人 | 质量评分 | 环评质量存在的 主要问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建省南安市华泰石业有限公司年总产40万平方米大理石板材项目 | C3032 | 福建省南安市华泰石业有限公司 | 南安市水头镇奎峰工业区奎峰路469号（水头镇滨海石材加工集中区） | 2022.10.8 | 泉南环评[2022]表187号 | 报告表 | 泉州环兴环保科技有限公司 | 林芳淼 | 64 | 1.区域环境质量现状分析中，特征污染物监测点与项目的位置关系同附图4不一致，请重新核实；2.废气排放标准中应补充食堂油烟废气排放标准；3.表4-1中非甲烷总烃的产生量与废气源强分析中不一致；4.生活污水各污染物指标产生量、远期生活污水SS、氨氮、动植物油排放量均计算错误；5.表4-15中胶水空桶主要有毒有害物质错误，危险废物废活性炭未描述主要有毒有害物质；6.环境保护措施监督检查清单中，固体废物未提到网布边角料，同前文固体废物分析内容不一致；7.建设项目污染物排放量汇总表中，SO2排放量，远期生活污水COD、BOD5排放量，废活性炭排放量均与前文分析不一致。 |
| 2 | 福建省南安市成信石业有限公司年增产20万平方米大理石板材项目 | C3032 | 福建省南安市成信石业有限公司 | 南安市水头镇朴三村大村473号（水头复线石材加工集中区） | 2022.10.9 | 泉南环评[2022]表188号 | 报告表 | 泉州环兴环保科技有限公司 | 林芳淼 | 62 | 1.环境质量底线符合性分析中，项目声环境质量标准错误；2.区域声环境质量分析中，西南侧厂界声环境质量标准错误；3.地下水、土壤分析中，提到不存在土壤保护目标，与后文分析不一致；4.表4-1中，非甲烷总烃的产生量与废气源强分析中不一致；5.扩建项目的粉尘源强核算中采用的是小于40万平方米产量大理石的产排污系数，但扩建前大理石产量已达40万平方米，不应采用该产排污系数；6.表4-9提到的废水治理措施可行性情况与表4-11不一致；7.固体废物分析中，胶水空桶部分未描述扩建后胶水空桶的产生量；8.表4-15中胶水空桶主要有毒有害物质错误，危险废物废活性炭未描述主要有毒有害物质；9.排污口规范化建设中提到废水排放口却未提到废气排放口。 |
| 3 | 南安市瑶峰石材有限公司年增产2万平方米花岗岩石板材，10万平方米大理石板材项目 | C3032 | 南安市瑶峰石材有限公司 | 南安市水头镇巷内村蓬发129号（水头滨海石材加工集中区） | 2022.10.9 | 泉南环评[2022]表189号 | 报告表 | 泉州环兴环保科技有限公司 | 林芳淼 | 62 | 1.表4.2-8中颗粒物排放浓度及表4.2-10中颗粒物产生浓度计算错误；2.根据生态环境部《关于高污染燃料禁燃区管理中对直接燃用生物质等问题的复函》（环办大气函〔2017〕1886号）“直接燃用的生物质燃料（树木、秸秆、锯末、稻壳、蔗渣等）和生物质成型燃料在组分上没有区别...”，在生物质成型燃料使用可行性分析中分析方向错误，应从区域范围方面分析；3.表4.2-11中，污染物产生浓度、排放浓度单位错误；4.表4.2-20中将胶水空桶分析为危险废物，与分析不一致，且废活性炭的环境危险特性错误；5.环境保护措施监督检查清单中，近期生活污水执行标准限值错误；6.公开情况说明中，公示时间与附件公示时间不一致；7.建设项目污染物排放量汇总表中，颗粒物排放量、非甲烷总烃排放量与分析不一致；8.项目不在省级工业园区，SO2、NOx实行1.2倍量调剂，修改项目以上两种指标调剂量，VOCs指标调剂情况与附件19核定意见不一致。 |
| 4 | 福建连赛科技有限公司年增产塑粉1000吨项目 | C2929 | 福建连赛科技有限公司 | 南安市霞美镇埔当工业区 | 2022.10.9 | 泉南环评[2022]表190号 | 报告表 | 福建省翔卓环保科技有限公司 | 赵艳红 | 50 | 1.项目部分生产车间转租“福建王氏电力设备有限公司”，核实评价范围及用地（建筑）面积；2.进一步完善厂区平面布置（补充调查改扩建前后布局及调整变化情况）；3.工程分析一章，应重新核实建设规模、投资、员工增减情况，明确本次扩建及扩建后工程内容、范围、投资情况等信息；4.环评文本关于扩建前后职工人数前后不一，核实并确定相关污染源强；5.根据投资项目备案证明，本次扩建内容为7条塑粉生产线，核实表2-3主要生产设施变化情况是否一致，并对全文相关污染源强进一步核算；6.GB31572已包含颗粒物管理要求，明确颗粒物产生环节，并核实提出的颗粒物排放标准是否适用；7.核实关于扩建后项目粉尘原辅材料及产生量核算是否准确；规范回收及处理文字表述；8.补充完善废气处理设施（除尘器、活性炭装置）更换管理要求；9.核实声环境功能区及排放要求；10.根据投资项目备案证明，本项目生产工艺仅涉及单纯混合分装，与环评调查分析不符。 |
| 5 | 泉州市日辉彩印包装有限公司年产500吨印刷品及包装礼盒建设项目 | C2319 C2223 | 泉州市日辉彩印包装有限公司 | 南安市丰州镇桃源工业区新厝口78号 | 2022.10.9 | 泉南环评[2022]表191号 | 报告表 | 泉州华大环境影响评价有限公司 | 黄天禄 | 61 | 1.核实项目北侧居民住宅属性并在文本中补充说明；2.P17 进一步核实并补充所引用环境空气质量现状监测数据的项目审批文号，并附上二者位置关系附图和所引用的监测报告附件；3.核实选址合理性分析部分，进一步完善“土地利用规划性符合性分析”和“与清源山山体保护控制区符合性分析”和泉州市晋江洛阳江流域水环境保护条例的符合性分析，明确项目是新建项目，还是利用原址建设？4.请进一步核实环境噪声监测结果，文本描述与附件前后不一致；5.明确该项目生产经营的楼层范围，项目组成应为该项目的建设内容，核实项目建设内容，应与本项目有关；6.明确项目周边的污水管网情况，是否已经接入？7.进一步完善项目总平面图及主要设备分布图；8.核实废活性炭产排量；9.文本存在错别字，请进一步核实全文。 |
| 6 | 南安市广泰祥石材有限公司年增加工天然大理石15万平方米、人造石英石10万平方米项目 | C3032 | 南安市广泰祥石材有限公司 | 南安市官桥镇周厝村（官桥南联石材加工集中区） | 2022.10.10 | 泉南环评[2022]表192号 | 报告表 | 福建省翔卓环保科技有限公司 | 赵艳红 | 64 | 1.市场准入负面清单文号错误；核实生产工艺新增内容；2.现状引用数据应明确监测点与本项目的位置关系及距离；补充废水外排的可行性分析；核实生活污水的排放标准；3.核实生产工艺人造石的产污环评；废气排放标准缺漏；4.核实异形板和石材工艺品所采用的产污系数；核实人造大理石、人造石颗粒物的产排情况；并重新核实源强估算一览表、汇总表及对应的固废产排量；5.生产废水添加絮凝剂，原辅料应补充PAC、PAM的用量，对应的污泥应产排量应一并核实；活性炭装置应明确其装载量，并根据其装载量核算废活性炭的产排量；6.完善厂区布局，明确前文提及化学品仓库位置。 |
| 7 | 福建省南安市鸿财石业有限公司年总产花岗岩板10万平方米、大理石板10万平方米、地铺石3万平方米、异形石材（栏杆、圆柱、水刀拼花、雕刻件、线条）660立方米项目 | C3032 | 福建省南安市鸿财石业有限公司 | 南安市石井镇滨海工业区（滨海石材加工集中区） | 2022.10.10 | 泉南环评[2022]表193号 | 报告表 | 福建省盛钦辉环保科技有限公司 | 林永水 | 66 | 1.补充完善大气特征污染物环境质量现状调查；2.完善环境敏感目标包络线图；3.补充完善相关废气处理设施维护、管理要求；4.进一步完善远期受纳生活污水处理厂相关情况。 |
| 8 | 福建省乔东新型材料有限公司年产1800吨丙纶纺粘非纺织造布项目 | C1781 | 福建省乔东新型材料有限公司 | 福建省泉州市南安市雪峰经济开发区雪梅大道56号 | 2022.10.11 | 泉南环评[2022]表194号 | 报告表 | 益琨（泉州）环保技术开发有限公司 | 庄炎 | 70 | / |
| 9 | 泉州飞鹏帆机械配件有限公司年产链片50万片、齿块100万块、链条1万条、支重轮1万个、齿圈1万个、托轮1万个、引导轮5000个项目 | C3484 | 泉州飞鹏帆机械配件有限公司 | 泉州（南安）高端装备智造园6#厂房3单元 | 2022.10.12 | 泉南环评[2022]表195号 | 报告表 | 泉州市绿尚环保科技有限公司 | 康文钊 | 65 | 1.核实生产用水产排污情况;3.核实废气处理设施除湿装置及管理要求。 |
| 10 | 福建省闽星精密机械有限公司年产800台大圆机项目 | C3551 | 福建省闽星精密机械有限公司 | 福建省泉州市南安市柳城街道施坪村坤寨199号 | 2022.10.12 | 泉南环评[2022]表196号 | 报告表 | 泉州众创阳光环保科技有限公司 | 许福刚 | 65 | 1.请核实项目所在地是否属于榕桥项目集中区范围内;2.请明确并补充三线一单管控符合性分析一览表中的管控单元及类别;3.请全文核实项目的工作制度，文本中前后标书不一致;4.请核实全年工作时间并进一步核实项目下料粉尘和打磨粉尘无组织粉尘排放量（是否考虑未收集处理部分的粉尘无组织排放量。）;5.请核实项目下料粉尘、打磨粉尘非正常排放速率，见p28-p29;6.请核实噪声源强分析叠加声源分析的必要性;7.请在厂房平面布置图中补充生产设备布置情况。 |
| 11 | 泉州市仁达石材发展有限公司年总产大理石板材50万平方米、花岗岩板材3万平方米、异形板材1万平方米项目 | C3032 | 泉州市仁达石材发展有限公司 | 南安市官桥南联石材加工集中区（南联开发区） | 2022.10.19 | 泉南环评[2022]表197号 | 报告表 | 浙江瞬朗环保科技有限公司 | 屈波 | 62 | 1.项目新增用地是否违法建设，应明确厂房的建设时间；2.现状数据的引用应明确其来源项目的审批情况；项目生活污水用于灌溉蔬菜，应执行农灌标准中的蔬菜标准；应明确污水农灌的方位及归属关系，并在图例中标注，以确保农灌的可行性；核实区域声环境的标准及依据，并以此确定其噪声排放标准；3.粉尘产生量核算有误；进一步完善废气分析，涉有毒有害气体建议按《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》规范设置卫生防护距离，避免对周边居民的影响；4.完善石材边角料的产排量；废活性炭产排应根据活性炭装置的装载量进行估算；5.项目距离敏感目标近，应合理布置厂区布局，污染源应远离敏感目标。 |
| 12 | 泉州恒升卫浴有限公司年产不锈钢角阀2000吨项目 | C3352 | 泉州恒升卫浴有限公司 | 南安市仑苍镇美宇西路一路5号4幢 | 2022.10.20 | 泉南环评[2022]表198号 | 报告表 | 福建省朗洁环保科技有限公司 | 黄文科 | 70 | / |
| 13 | 福建钢安机械有限公司年加工引导轮2万套、驱动齿3万套项目 | C3484 | 福建钢安机械有限公司 | 福建省泉州市南安市霞美镇滨江工业区 | 2022.10.21 | 泉南环评[2022]表199号 | 报告表 | 厦门金境环保科技有限公司 | 赵湘东 | 50 | 1.项目地址失实，前后文不一致；2.经现场勘察，喷漆房位置与环评调查不符，不符合规划环评防护距离退让要求；3.项目存在未批先建，与环评调查不符；4.厂界外500米大气环境敏感目标调查范围内存在多家幼儿园，应进一步调查核实，并补充敏感目标调查包络线图；5.固废产生量前后文不一致；6.补充完善相关废气处理设施维护、管理要求，论证活性炭更换周期；7.补充调查出租方“泉州思美工贸有限公司”相关环保情况。 |
| 14 | 泉州圳壕机械有限公司年产锅炉辅机设备（罐体、换热器、节能器等）2000件项目 | C3411 | 泉州圳壕机械有限公司 | 南安市光电信息产业基地恒通路1号 | 2022.10.21 | 泉南环评[2022]表200号 | 报告表 | 泉州市绿尚环保科技有限公司 | 康文钊 | 65 | 1.补充完善相关废气处理设施维护、管理要求；2.规范、统一前后文废气处理措施；3.完善P32大气环境执行标准；核实P37附表 颗粒物排放量及变化量；4.补充调查出租方相关情况。 |
| 15 | 泉州威圣石业有限公司年总产4万平方米大理石板材、5万平方米雕刻板材、1000立方米异形板材项目 | C3032 | 泉州威圣石业有限公司 | 南安市石井镇老港村（南安市石井湾石材加工集中区） | 2022.10.24 | 泉南环评[2022]表201号 | 报告表 | 浙江瞬朗环保科技有限公司 | 屈波 | 66 | 1.补充完善扩建前后厂区范围及平面布局变化情况；2.补充提供引用特征污染物现状数据报告；3、进一步核实固体废弃物是否涉及危险废物（废弃面胶等）。 |
| 16 | 福建南安市新安佳石材有限公司年加工5万平方米石板材、1万平方米异形石板材项目 | C3032 | 福建南安市新安佳石材有限公司 | 南安市石井镇石井湾石材加工集中区（郭前村洋园后） | 2022.10.24 | 泉南环评[2022]表202号 | 报告表 | 福建省元竞环境科技有限公司 | 王成民 | 62 | 1.附图4卫星图现有厂房建设与环评调查厂界范围不符，应进一步核实，说明有关情况；2.进一步明确夜间是否从事生产活动；3.补充调查项目建设现状、是否存在环境历史遗留问题及整改措施要求等；4.完善环境敏感目标包络线图（500米大气环境敏感目标及50米声环境敏感目标）。 |
| 17 | 泉州市凯轩卫浴有限公司年产水龙头4000万个技改项目 | C3383 | 泉州市凯轩卫浴有限公司 | 福建省泉州市南安市英都镇芸林村高新156号 | 2022.10.25 | 泉南环评[2022]表203号 | 报告表 | 泉州华大环境影响评价有限公司 | 王桂蓉 | 70 | 原材料涉及树脂、固化剂等，核实生产过程是否产生有机废气。 |