南交审〔2022〕13号

南安市交通运输局关于

院小公路提升改造工程一阶段施工图

设计文件的批复

石井镇人民政府：

你镇报送《关于要求对院小公路提升改造工程施工图设计文件批复的函》（南石政函〔2022〕92号）已收悉。根据《石井镇人民政府关于院小公路提升改造工程施工图设计文件审查会议纪要》（石井人民政府会议纪要〔2022〕1号）要求，中远交科设计咨询有限公司优化完善了施工图设计并重新调整了预算。经审查，设计单位提交的施工图设计内容和深度符合交通运输部部颁有关规定，内容比较完整，资料基本翔实，设计深度基本满足要求。现将本项目施工图设计文件批复如下：

一、建设规模

院小公路提升改造工程，路线编码为Y126线，全长3.283公里（A段K1+200～K3+242、B段K3+800～K5+041），路基宽15/18米、路面宽15米。

二、技术标准

同意设计单位推荐采用二级公路标准建设，双向四车道，设计行车速度60公里/小时，桥涵设计荷载公路-I级，路基及涵洞设计洪水频率为1/50，其余标准按《公路工程技术标准》（JTGB01—2014）的要求执行。

三．路基、路面工程

同意设计单位推荐A段K1+200～K1+530、K1+840～K2+860、B段K4+406～K5+041路基宽度18米，路基横断面布置型式为：1. 5m（人行道）＋2×［0.25+2×3.5（行车道）+0.25］m+1.5m（人行道）；其余路段路基宽度15米，路基横断面布置型式为：2×［0.25+2×3.5（行车道））+0.25］m。

路面设计标准轴载：BZZ-100KN；设计年限：20年；砼面层弯拉强度≥5.0Mpa。

路面结构层：新建路段采用24cm 水泥混凝土面层+20cm 5%水泥稳定碎石基层+20cm 填隙碎石底基层；旧路面加铺段采用24cm 水泥混凝土面层+≥15cm 5%水泥稳定碎石基层+旧路面打裂压稳；路面拓宽部分采用24cm 水泥混凝土面层+≥15cm 5%水泥稳定碎石基层+20cm 填隙碎石底基层。

四、桥涵工程

全线共6道盖板涵，改建1-2×2盖板涵2道、1-1.5×2盖板涵1道、1-1×2盖板涵1道，新建1-4.5×2盖板涵、1-4×2盖板涵各1道。

五、交叉工程

原则同意设计单位提出的交叉设计方案，全线共有3处交叉口，均采用右进右出T型交叉。

六、交通工程等附属工程设计

同意设计单位提出的公路交通安全设施、绿化、排水工程设计方案。以上附属工程应与主体工程同时施工、同时验收。

七、工程预算

经审查，本项目核定预算造价为24556057元 (其中建筑安装工程费22334962元)，资金来源除上级补助外，其余由你镇统筹解决。

请你镇据此批复抓紧项目开工前各项准备工作，按招标程序择优确定施工队伍，并按照基建程序，办理质量监督和施工许可手续，尽快开工建设，加强项目施工安全质量管理，落实“企业自检、社会监理、法人管理、政府监督”质量管理体系，确保项目质量、安全和进度。

附件：预算审核表

南安市交通运输局

2022年7月21日

（此件主动公开）

附件

| 项目 | 工程或费用名称 | 审定费用 （元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分：建筑安装工程费 | 22334962 |
| 1 | 路基工程 | 541866 |
| 2 | 路面工程 | 11630132 |
| 3 | 桥涵工程 | 1315878 |
| 4 | 交叉工程 | 338124 |
| 5 | 交通工程及沿线设施 | 7605851 |
| 6 | 专项费用 | 903111 |
| 二 | 第二部分：土地征用及拆迁补偿费 |  |
| 三 | 第三部分：工程建设其他费 | 1506941 |
| 1 | 建设项目管理费 | 963102 |
| 2 | 建设项目前期工作费 | 398679 |
| 3 | 其他费用（生产准备费、工程保险费、工伤保险费等） | 145160 |
| 四 | 预备费 | 714154 |
|  | 第一、二、三、四部分费用合计 | 24556057 |
|  | 公路基本造价 | 24556057 |

预算审核表

南安市交通运输局办公室                     2022年7月21日印发