南政文〔2021〕155号

南安市人民政府关于南安市水头锦兴纸业

有限公司“3·9”机械伤害事故

调查报告的批复

南安市应急管理局：

《南安市应急管理局关于南安市水头锦兴纸业有限公司“3·9”机械伤害事故调查报告的请示》（南应急〔2021〕109号）收悉。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，经审查研究，同意南安市水头锦兴纸业有限公司“3·9”机械伤害事故调查组提交的《南安市水头锦兴纸业有限公司“3·9”机械伤害事故调查报告》。请你局抓紧督促落实事故相关责任单位和人员的处理。

附件：南安市水头锦兴纸业有限公司“3·9”机械伤害事故调查报告

南安市人民政府

2021年10月8日

（此件主动公开）

附件

南安市水头锦兴纸业有限公司“3·9”

# 机械伤害事故调查报告

2021年3月9日13时49分许，南安市水头锦兴纸业有限公司造纸车间发生一起机械伤害事故，造成一人死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，市政府成立了由市应急局牵头，水头镇纪委、市工信局、公安局、总工会派员参加的事故调查组，同时邀请市纪委监委派员参加调查。本起事故死因鉴定直至2021年9月9日由苏州大学司法鉴定中心做出（技术鉴定所需时间不计入事故调查期限）。调查组经过对事故影像资料、询问笔录以及相关记录分析，查清了事故发生的原因，认定了事故性质，提出了对相关责任单位和责任人的处理建议。事故调查结果报告如下：

## 一、事故发生单位情况

南安市水头锦兴纸业有限公司统一社会信用代码：91350583X11624855W，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：林成宗，注册资本：800万人民币，成立日期：2008年07月14日，登记机关：福建省南安市市场监督管理局，登记状态：存续（在营、开业、在册），住所：南安市水头镇上林村，经营范围：加工：再生纸（工业用纸）。

## 二、事故发生经过和救援过程

### （一）事故发生经过

2021年3月9日，南安市水头锦兴纸业有限公司复卷操作工张自由和胡开六两个人合作操作一台复卷机。13时47分许，张自由和胡开六配合人工将原纸抽出放置在复卷机台上。13时49分20秒，胡开六未与张自由充分沟通，绕到引出的原纸下方。13时49分36秒，张自由未与胡开六相互联系确认，就按下下降开关。13时49分43秒，张自由发现压纸滚压不到纸芯管，就按下上升开关，升起压纸滚。13时49分50秒，张自由再次按下下降开关，发现压纸滚还是压不到纸芯管，急忙靠近压纸滚查看，发现卷纸有凸起，张自由就用手摸了一下卷纸凸起处，感觉好像摸到了人的头。13时50分01秒，张自由急忙再次按下上升开关，升起压纸滚。13时50分10秒，张自由跑到复卷机下查看，发现胡开六嘴角出血倒在复卷机里面的地板上。

### （二）救援过程

13时50分37秒，张自由与陈南华（熬胶工人）将胡开六抬到门口地板上等候救援。13时50分许，潘才春（车间班长）向在复卷车间巡查的张杰（车间安全管理人员）报告事故情况。张杰就赶紧打电话叫120，并电话通知公司法定代表人林成宗。14时07分许，林成宗打电话向水头派出所报警。14时09分46秒，120医护人员赶到事故现场，当场判定胡开六已死亡，并于14时15分30秒离场。随后，水头派出所民警到场维持秩序，并开展调查取证。

## 三、人员伤亡情况

本起事故造成1人死亡。死者胡开六，男，汉族，56岁，住址：重庆市酉阳土家族苗族自治县黑水镇平地坝村9组，南安市水头锦兴纸业有限公司复卷机操作工人。2021年9月9日，苏州大学司法鉴定中心作出死者胡开六符合因头颈部损伤致急性呼吸、循环功能衰竭而死亡的鉴定意见。

本起事故造成直接经济损失87万元。

## 四、事故发生的原因及性质

### （一）事故直接原因

工人胡开六安全意识淡薄违反安全操作规程，未佩戴劳动防护用品、未与张自由充分沟通，冒险到引出的原纸下方。工人张自由安全意识淡薄、违反安全操作规程，其在未与胡开六相互联系确认的情况下，就冒险开机操作，发现异常状况时未正确采取安全措施，致使胡开六在复卷机下遭受两次机械伤害，引起弥散性脑损伤导致死亡。

（二）事故间接原因

- 南安市水头锦兴纸业有限公司

（1）安全生产主体责任履行不到位

未开展安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制落实的监督考核机制缺失；未在有较大危险因素的复卷机上设置明显的安全警示标志；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用安全帽等劳动防护用品；未保证从业人员具备必要的安全生产知识和事故应急处理措施；未采取技术、管理措施，导致事故隐患未及时发现并消除。

##### （2）主要负责人安全生产职责履行不到位

南安市水头锦兴纸业有限公司的主要负责人未健全安全生产责任制；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，导致事故隐患未及时发现并消除。

（3）安全生产管理人员安全生产职责履行不到位

南安市水头锦兴纸业有限公司的安全生产管理人员未检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，未提出改进安全生产管理的建议；未及时制止和纠正员工违反操作规程的行为。

#### 2．水头镇人民政府

##### （1）督促、指导工贸企业危险因素辨识管控不够到位

水头镇人民政府督促指导辖区内生产经营单位按照《南安市安全生产管理委员会办公室关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划实施方案的通知》（南安委办〔2016〕38号）落实危险因素辨识工作不够到位，南安市水头锦兴纸业有限公司未开展危险因素辨识工作。

##### （2）未配全配齐监管力量

南安市水头镇人民政府未配全配齐监管力量，根据《中共南安市委机构编制委员会关于明确乡镇（街道）安全生产监管机构人员编制的通知》（南委编〔2015〕24号），南安市水头镇人民政府从事安全生产监督工作人员编制数7人，现镇安办工作人员严重不足，在编不在岗情况突出，不利于开展当下应急安全生产工作。

### （三）事故性质

事故调查组认定，南安市水头锦兴纸业有限公司“3·9”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

## 五、事故责任认定及处理建议

### （一）对责任单位的责任认定及处理建议

1．南安市水头锦兴纸业有限公司未履行安全生产保障责任，违反《中华人民共和国安全生产法》（2014版）第十九条第二款、第三十二条、第四十二条、第二十五条第一款、第三十八条第一款等规定，导致发生一般生产安全责任事故，对本起事故发生负有主要责任。建议由南安市应急管理局依法给予行政处罚，并将处理结果送市安办备案。

2．南安市水头镇人民政府督促、指导工贸企业危险因素辨识管控不够到位、安全生产监管力量配置不足。建议由南安市水头镇人民政府向市安委会作出书面检查，并抄送市安办备案。

### （二）对责任人员的责任认定及处理建议

1．胡开六，在担任南安市水头锦兴纸业有限公司复卷机操作工期间，违反《中华人民共和国安全生产法》（2014版）第五十四条规定，导致事故发生，是本起事故直接责任者，负有直接责任。鉴于胡开六已在本起事故中死亡，不予追究责任。

2．张自由，在担任南安市水头锦兴纸业有限公司复卷机操作工期间，违反《中华人民共和国安全生产法》（2014版）第五十四条、第五十五条规定，导致事故发生，是本起事故直接责任者，负有直接责任，其涉嫌重大责任事故罪。建议由司法机关依法追究刑事责任。

3．林成宗，在担任南安市水头锦兴纸业有限公司主要负责人期间，违反《中华人民共和国安全生产法》（2014版）第十八条第（一）、第（五）项规定，导致单位发生生产安全事故，对事故发生负有领导责任。建议由南安市应急管理局依法给予行政处罚，并将处理结果送市安办备案。

4．张杰，在担任南安市水头锦兴纸业有限公司安全管理员期间，违反《中华人民共和国安全生产法》（2014版）第二十二条第（五）项、第（六）项规定，未认真履行安全管理人员法定工作职责，对事故发生负有管理责任。建议由南安市水头锦兴纸业有限公司按照公司规定处理。该项工作由南安市水头镇人民政府督促企业落实，并将处理结果送市安办备案。

## 六、事故防范和整改措施

### （一）认真落实企业主体责任，严格依法依规生产经营

南安市水头锦兴纸业有限公司要深刻吸取事故教训，认真落实企业主体责任；要督促主要负责人履行安全生产工作职责，建立并完善单位安全生产责任制制度体系；要督促单位主要负责人、安全管理人员根据有关法律、法规、规章，结合本单位实际情况和特点组织或参与制定各岗位安全操作规程；要督促主要负责人、安全管理人员依法组织或参与单位安全生产教育和培训计划的制定和实施；要督促单位主要负责人、安全生产管理人员监督、检查单位的安全生产工作，及时排查并消除生产安全事故隐患。

### （二）配齐属地监管力量，指导、督促企业开展危险因素辨识工作

南安市水头镇人民政府要进一步加强属地监管力量建设，并推进督促、指导工贸企业开展危险因素辨识管控工作，提高辖区内生产经营单位，特别是工贸行业企业安全生产风险防范能力，有效预防和遏制各类生产安全事故的发生,并于11月30日前组织对全镇辖区内的工贸企业开展一次安全隐患大排查大整治活动，并将大排查大整治大整治情况书面报告送市安委会。

南安市人民政府办公室                    2021年10月9日印发